## Slide 1: 回帰は最小化問題: 最小二乗法
問題: あるデータの組 (x1, y1), ・・・ (xn, yn) が理論式 f(x) = a + bx に 従うことがわかっている。未知変数 a と b を求めよ。
ただし、データ (yi) には誤差 I が含まれている: yi = f(xi) + i
直観的に、以下の最小化問題を解けばいいと見当がつく
・ を最小化: ミニマックス近似
・ L1ノルム S = Σ|f(xi) – yi| を最小化
プログラムが比較的面倒
・ L2ノルム (ユークリッド距離) の二乗 S = Σ(f(xi) – yi)2 を最小化: 最小二乗法
(線形最適化では) プログラムが非常に簡単
Lpノルム: [Σ|f(xi) – yi|p]1/p
f(x): モデル

## Slide 2: ミニマックス近似:多項式
入門 数値計算
を最小にする => () = () となるように変数を調整する

## Slide 3
線形最小二乗法 (線形回帰)
線形問題: f(xi) = a + bxi のように、f(xi) が未知変数 a, b の線形関数になっている xi の線形関数である必要はない
f(xi) = a + bxi
目的関数 S = Σ(a + bxi – yi)2 を最小化
dS/da = 2Σ(a + bxi – yi) = 2an + 2bΣxi – 2Σyi = 0
dS/db = 2Σxi(a + bxi – yi) = 2aΣxi + 2bΣxi2 – 2Σxiyi = 0
※ 2n ･ a + 2Σxi ･ b = 2Σyi
2Σxi ･ a + 2Σxi2 ･ b = 2Σxiyi
の連立方程式を解けばよい
行列で表したほうが見通しがいい
２ｘ２の行列方程式を解けば、(a, b) が求まる

## Slide 4
Program: lsq-line.py
場所: [tkProg]\tkprog_tutorial\regression
Usage: python lsq-line.py input_path
python lsq-line.py random-poly.xlsx
python lsq-line.py random-sin.xlsx

## Slide 5
線形最小二乗法: 多項式
これも、f(x)は ai に関する線形関数
f(x)は x に関する非線形関数 (p次多項式)
目的関数 S = を最小化
=0, 1, , p
※

## Slide 6
線形最小二乗法: 多項式
XA=Y
A=X-1Y
|xi| > 1 might cause overflow, |xi| < 1 might cause underflow errors.
=> Normalize the x range e.g. to [-1, 1] :
by average and standard deviation:

## Slide 7
Program: lsq-polynomial.py
場所: [tkProg]\tkprog_tutorial\regression
Usage: python lsq-polynomial.py input_path norder
python lsq-polynomial.py random-poly.xlsx 2
python lsq-polynomial.py random-poly.xlsx 4

## Slide 8
Program: lsq-polynomial.py
場所: [tkProg]\tkprog_tutorial\regression
Usage: python lsq-polynomial.py input_path norder
python lsq-polynomial.py random-sin.xlsx 2
python lsq-polynomial.py random-sin.xlsx 4

## Slide 9
Program: numpy-polyfit.py
場所: [tkProg]\tkprog_tutorial\regression
Usage: python numpy-polyfit.py input_path norder
基本的に lsq-polynoimial.py と同じ。
numpy.polyfit() を使っているので、ＬＳＱ部分は以下のように簡単になる
# 入力データ x, y から norder次の多項式で回帰した係数を ci に受け取りる
ci = np.polyfit(x, y, norder)
# numpy.poly1d に 係数リスト ci と、計算する x のリストを渡して、 # フィッティングした y の値のリストを受け取る
ycal = np.poly1d(ci)(x)

## Slide 10
線形最小二乗法: 任意の関数
がどんなに複雑な関数でも、あるいは数値テーブルだったとしても、 f(x)は ai に関する線形関数
目的関数 S = を最小化
=0, 1, , p
※

## Slide 11
線形最小二乗法: 任意の関数
XA=Y を解く
A=X-1Y
複数の変数の関数 でもよい

## Slide 12
Program: lsq-general.py
場所: [tkProg]\tkprog_tutorial\regression
Usage: python lsq-general.py input_path nfunc
python lsq-general.py random-sin.xlsx 2
f(x) = 0.341 –0.173cos(2x)
python lsq-general.py random-sin.xlsx 5
f(x) = 0.152 – 0.00252 cos(2x) – 0.000347sin(2x) – 0.0177cos(x)
+ 0.997sin(x)

## Slide 13
線形回帰 その他の話題
最尤推定法
正規化、正則化

## Slide 14
最小二乗法の統計学的基盤: 最尤推定法
尤度関数とは：
事象 が起こる確率を、既知のパラメータ の確率密度関数
などとする。 ( は 誤差。 は、 が確率変数でがパラメータであることを示す)
逆に がわかっているとし、パラメータ がどれだけ尤もらしいか (尤度) を表す 確率密度関数とみなし、上記の確率密度関数を変数 の関数として 尤度関数 と呼ぶ (がパラメータでが確率変数)。
最尤推定法
誤差 εi = f(xi, ai) – yi が分散 σi の正規分布に従うとする。 データ (xi, yi) に対するパラメータ (ai) の尤度関数は
尤度を最大化するパラメータを求めるのが「最尤推定法」。
: 最小二乗法に一致する

## Slide 15
正規化の必要性
多項式最小二乗法:
X行列の要素は 最小次数は 定数 n、最高次数は
・ データが |xi| >> 1 の場合、オーバーフロー、|xi| << 1 ではアンダーフロー
丸め誤差など、計算誤差が大きくなる
=> 入力データを 1 のオーダーの数値に変換する必要がある

## Slide 16
正規化の種類
よく使う最小二乗法: 正規化はしないことが多い
64bit CPUで誤差が問題になるケースは少ない ・ 高次の関数が必要な物理モデルは少ない (せいぜい6次)
・ それほど高次の多項式を使うと、過適合の問題がでる
機械学習: 正規化あるいは標準化はほぼ必須
比較しようのない記述子 (猫の体重、身長、年齢など) から、 単位依存性が無いように目的関数を作る必要がある
正規化 (normalization): : データを 0 ~ 1の間に変換 ほかの範囲に変換してもいいが、計算誤差を減らすには 1のオーダーの範囲が望ましい
正規化: : データを –1 ~ 1の間に変換 標準化 (standardization): : 平均と標準偏差で変換
アルゴリズムによっては、 平均 0、標準偏差 1 を前提としている場合がある
標準化は必須