## Slide 1: 非線形最適化

## Slide 2: 最小化問題と最小二乗法
最適化問題: 変数: 記述子の組 {xi} 目的関数: f(xi) 目的: f(xi) を最大化、あるいは最小化する
回帰問題: あるデータの組 (x1, y1), ・・・ (xn, yn) が理論式 f(x) = f(x;ak) に 従うことがわかっている。未知変数 {ak} を求めよ。
ただし、データ (yi) には誤差 i が含まれている: yi = f(xi) + i
最小二乗法: S = Σ(f(xi:ak) – yi)2 を最小化
(線形問題では) プログラムが非常に簡単
・ i が正規分布 (標準偏差) している場合、 最尤推定法により最小二乗法が正当化される
を最小化
線形最小二乗法: が {} に関する線形関数。
S は{} に関する2次多項式
ベクトル () に関する連立一次方程式を解けば () が求まる
非線形最小二乗法: 直接・精確に () を求めることはできない。
逐次繰り返し計算により、より正解に近い解を求める

## Slide 3: 多変数最適化問題例: 粉末XRDのピーク分離
K1とK2 線が 強度 2:1 で出現することを考慮

## Slide 4: 分光解析に使われるプロファイルモデル
Gauss関数
Lorentz関数
w: 半値半幅
Voigt関数: Lotentz型の固有スペクトルに 他の要因のGauss型の広がりが重なる
畳み込み積分 (Convolution) であらわされる
Pseudo-Voigt関数: Voigt関数の簡略版
fG: Gauss関数分率
fG = 0, 0.3,
0.5, 0.7, 1

## Slide 5
非線形最適化の分類
目的関数F(x) の最小値 (最大値) を求めるために
勾配法: １次微分 (勾配) を使って減少方向 (最小化方向) を探す
Newton-Raphson法: 1次微分ベクトルおよび2次微分行列を使って効果的に最小値を探す
準Newton法： 2次微分行列を1次微分ベクトルから近似。 直線探索法を使って大局的収束性を上げる。
再急降下 (Steepest Descent) 法: 1次微分ベクトルと直線探索法で最小値を探す
共役勾配 (Conjugate Gradient) 法: 探索方向を1次微分ベクトルの共役方向から探す。
Marquart法 fj(xi)への最小二乗法において、2次微分行列をfj(xi)の1次微分ベクトルから構成する
直接探索法:
単体 (Simplex) 法 決められた試行錯誤により変数空間を縮小していく。 微分が必要ないのでプログラムが簡単になる

## Slide 6
単変数Newton-Raphson法: 方程式の解
を最小化するための条件
= 0
f(x) = 0 を満たす x はわからないが、近似値 x0 がわかっているとする
真の解を とすると、 が期待できるので、 Taylor展開する => ~ – ()-1
x1 = x0 – ()-1 は よりも真の解に近いと期待される
x1 を x0 に置き換えて同じ計算をし、より真に近い x2 を得る
1 ~ 3 を繰り返し (逐次近似)、 反復誤差 |xi – xi-1| が必要な精度以下になったら xi を最終解とする
方程式の数値解法としてのNewton-Raphson法

## Slide 7
Chart: 
| -3 | -2.8 | -2.6 | -2.4 | -2.2000000000000002 | -2 | -1.8 | -1.6 | -1.4 | -1.2 | -1 | -0.8 | -0.60000000000000009 | -0.4 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.60000000000000009 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2000000000000002 | 2.4 | 2.6
f(x) | -36.2 | -29.992 | -24.536 | -19.784 | -15.688 | -12.2 | -9.272 | -6.856 | -4.904 | -3.368 | -2.2 | -1.352 | -0.776 | -0.424 | -0.248 | -0.2 | -0.232 | -0.296 | -0.344 | -0.328 | -0.2 | 0.088 | 0.584 | 1.336 | 2.392 | 3.8 | 5.608 | 7.864 | 10.616
関数の解: Newton-Raphson法 (Newton法)
f(x) = 0の解を求める
y = f(x)
f(x0+dx) = f(x0) + dx f’(x0) ~ 0
=> x1 = x0 + dx = x0 – f(x0) / f’(x0)
発散を抑える工夫で様々な派生がある
xk+1 = xk – f(xk) / (f’ (xk) + )
: Dumping Factor
x0
f’(x0)
x1 = x0 – f(x0) / f’(x0)
f(x0)
計算では f’(x0) を差分計算で置き換えられる
割線法 (セカント法、はさみうち法):
f’(x) = (f(xn) – f(xn-1)) / (xn – xn-1) を使う。f(x)の計算回数が少なくなる

## Slide 8
関数の解: Newton-Raphson法 (Newton法)

## Slide 9
関数の解: Newton-Raphson法 (Newton法)
方程式: exp(x) - 3.0 * x = 0
初期値: x0 = -1 ダンピングファクター 0
Solution of transcendental equation by Newton-Raphson method
x0 = -1.0
dumping factor = 0.0
Iter 0: x: -1 => 0.2795, dx = 1.28
Iter 1: x: 0.2795 => 0.568, dx = 0.2885
Iter 2: x: 0.568 => 0.6172, dx = 0.04916
Iter 3: x: 0.6172 => 0.6191, dx = 0.001891
Iter 4: x: 0.6191 => 0.6191, dx = 2.902e-06
Iter 5: x: 0.6191 => 0.6191, dx = 6.844e-12
Success: Convergence reached: dx = 6.844e-12 < eps = 1e-10

## Slide 10
ダンピングファクターの効果
方程式: exp(x) - 3.0 * x = 0
初期値: x0 = -1 ダンピングファクター 1.0
Solution of transcendental equation by Newton-Raphson method
x0 = -1.0
dumping factor = 1.0
Iter 0: x: -1 => -0.3602, dx = 0.6398
Iter 1: x: -0.3602 => 0.02592, dx = 0.3862
Iter 2: x: 0.02592 => 0.2662, dx = 0.2403
Iter 3: x: 0.2662 => 0.4156, dx = 0.1494
Iter 4: x: 0.4156 => 0.506, dx = 0.09042
…
Iter 31: x: 0.6191 => 0.6191, dx = 9.904e-10
Iter 32: x: 0.6191 => 0.6191, dx = 4.952e-10
Iter 33: x: 0.6191 => 0.6191, dx = 2.476e-10
Iter 34: x: 0.6191 => 0.6191, dx = 1.238e-10
Iter 35: x: 0.6191 => 0.6191, dx = 6.19e-11
Success: Convergence reached: dx = 6.19e-11 < eps = 1e-10

## Slide 11
関数の解: Newton-Raphson法 (Newton法)

## Slide 12
初期値とダンピングファクターの効果
方程式: 0.2 + 0.1 * x - 1 * x**2 + 0 * x**3 + 1 * x**4 ＝0
ダンピングファクター 0
dump = 0.0 x0 = -1
x0 = -0.5
x0 = 0.0
x0 = 0.0 dump = 3.0

## Slide 13
pythonプログラム: 関数の解
[tkProg]\tkprog_tutorial\optimize\equation-newton-raphson.py
# 1階微分
def diff(x):
return exp(x) - 3.0
# 関数 func(x) = 0 となる x を求める
def func(x):
return exp(x) - 6.0 * x
def main():
x = x0
xt = []
yt = []
for i in range(nmaxiter):
# Dumped Newton-Raphson法: x(i+1) = x(i) – f(x(i)) / (f’(x(i)) + dump)
f = func(x)
f1 = diff(x)
f1 *= (1.0 + dump)
xnext = x - f / f1
dx = xnext - x
if i % iprintiterval == 0:
print("Iter {:5d}: x: {:>10.4g} => {:>10.4g}, dx = {:>10.4g}".format(i, x, xnext, dx))
#収束判定
if abs(dx) < eps:
print(" Success: Convergence reached: dx = {:10.4g} < eps = {:8.3g}".format(dx, eps))
break
# xの値を更新
x = xnext
scipy.optimize.fsolve() が使えるはずだが、よくわからいので自前のNewton-Raphson法のコードを書く

## Slide 14: 二分法 (bisection method): 単調関数
単調関数 f(x) = 0 の解の求めかた：
f(x0) < 0 & f(x1) > 0 を満たす初期範囲 [x0, x1] から始める (あるいは f(x0) > 0 & f(x1) < 0) * 解 x は必ず [x0, x1] 内に存在する
以下の操作を繰り返す
f(x0) < 0, f(x1) > 0 の場合 (f(x0)･f(x1) < 0 を満たすかどうかで判断する)
x2 = (x0 + x1) / 2.0
f(x2) > 0 (f(x0)･f(x2) < 0) である場合, x1 を x2 で置き換える f(x2) < 0 (f(x1)･f(x2) < 0) の場合, x0 を x2 で置き換える
|x1 – x0| と |f(x1) – f(x0)| が収束判定条件以内に収まったら、 x2 を解とする
3.を満たさない場合、1 – 3 を繰り返す
x0
x1
x2 => x1
x3 => x0
x4
x5
x5

## Slide 15: 半導体の EF の求め方
過剰電荷 Q = (NA- + Ne) – (ND+ + Nh) を EF に対してプロットし、
Q = 0 となる EF を見つける
Chart: 
Q
log |Q|
EF
ND = 3.0e17
ED = 1.02
NA = 1.0e13
EA = 0.1
T = 300.0
Eg = 1.12
NC = 1.0e19
NV = 1.0e21
EF = 0.997 eV
E
正確には単調関数ではないが、二分法で安定に解ける

## Slide 16
1変数関数の解
最小化する関数を入力
関数を入力
アルゴリズム
初期値を入力

## Slide 17
1変数関数の解: 2分法

## Slide 18
1変数関数の解: Newton法

## Slide 19
Newton-Raphson法: 単変数関数の最適化
を最小化するための条件
= 0
f(x) = 0 を満たす x をNewton-Raphson法で解く
=> ~ – ()-1
を繰り返す
=> 目的関数 F(x) に書き直す
~ – ()-1 ()
最適化問題の数値解法としてのNewton-Raphson法
目的関数の2階微分の逆数 ()-1 が必要

## Slide 20
Newton-Raphson法: 多変数関数の最適化
多変数への拡張： 最小化関数 F(xｌ) の最小値を求める
= 0
F’’を正定値行列で置き換え、発散を抑える
xl,1 = xl,0 – (F’’kk’ + I)-1(F’k)
: Dumping Factor
Hessian (ヘッセ) 行列 (ヘッセ行列の固有値をヘッシアンと呼ぶ)
Hessian行列は正定値であるとは限らない (極大値、鞍点)
＝＞ F’’が降下方向を与えるとは限らない
xl,1 = xl,0 – ()-1(fk) = xl,0 – (F’’kk’)-1(F’k)
繰り返し計算:
= 0

## Slide 21
Newton-Raphson法による最小化？
最小化: -3.0 + x - 30.0 * x*x + 1.5 * x*x*x + 3.0 * x*x*x*x
初期値 -1.0
Find minimum / maximum point by Newton-Raphson method
Iter 0: x: -1 => 0.6212, dx = 1.621 f= -32.5
Iter 1: x: 0.6212 => -0.1602, dx = -0.7814 f= -13.15
Iter 2: x: -0.1602 => 0.01625, dx = 0.1764 f= -3.934
Iter 3: x: 0.01625 => 0.01669, dx = 0.0004443 f= -2.992
Iter 4: x: 0.01669 => 0.01669, dx = 2.125e-08 f= -2.992
Iter 5: x: 0.01669 => 0.01669, dx = 2.126e-13 f= -2.992
Success: Convergence reached: dx = 2.126e-13 < eps = 1e-10
最大値に収束

## Slide 22
初期値の効果
初期値 x0=1.0
初期値 x0=1.5

## Slide 23
2変数Newton-Raphson法

## Slide 24
2変数Newton-Raphson法
From (-1.0 -1.0)
From (0.0 0.0) Newton
From (-2.0 -1.0)
From (-2.0 -2.0)
maximum
maximum
Local minimum
global minimum
F(x,y) = –3.0 – 10x – 30x2 + 1.5x3 + 3x4 + 30y –30y2 + 3y4 + 3xy2

## Slide 25
準Newton法
矢部博, 工学基礎 最適化とその応用, 数理工学社 (2006)
最小化関数
繰り返し計算:
: Hessian (ヘッセ) 行列
Newton法の問題： (1) Hessian行列は二次行列のため、計算に時間がかかる
(2) Hessian行列の固有値は負になることもある => 極大値を探索 (3) 発散しやすい
準Newton法:
(1,2) Hessian行列の計算を過去の一次微分の値を使って近似
(3) 探索方向 に沿って 線形探索を行う

## Slide 26
Davidon-Fletcher-Powell (DFP) 法
矢部博, 工学基礎 最適化とその応用, 数理工学社 (2006)
探索方向 d は で決定
DFP法: 準Newton法の最初の定式化 ,

## Slide 27
Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (BFGS) 法
矢部博, 工学基礎 最適化とその応用, 数理工学社 (2006)
BFGS法： 準Newton法でも最も有効と認められている
,
アルゴリズム：
STEP 0: 初期値 x(0)、初期行列 B(0) (通常は単位行列) を与える。
STEP 1: から探索方向 d(k) を求める
STEP 2: 直線探索によって、d(k)方向のステップ幅 α(k) を決める
STEP 3: x(k+1) = x(k) + α(k)d(k) とする
STEP 4: 収束したら計算終了。
収束条件が満たされていなければSTEP 5へ
STEP 5: s(k), y(k)を計算し、B(k+1) を求め、STEP 1へ

## Slide 28
最適化: 準Newton法 (BFGS法)
方程式: (x[0] - 20.0 * x[0]**2 - 3.5 * x[0]**3 + 2.0 * x[0]**4) * sin(x[0]) = 0
初期値: x0 = -1
initial values: [-1.0]
tol : 1e-05
maxiter : 100
Minimize:
callback 0: xk=[0.01] func=7.996386725333053e-05
callback 1: xk=[0.00778691] func=5.1179322352247074e-05
callback 2: xk=[0.00192424] func=3.560146791253761e-06
callback 3: xk=[0.00077673] func=5.939336549108224e-07
Warning: Desired error not necessarily achieved due to precision loss.
Current function value: 0.000001
Iterations: 4
Function evaluations: 57
Gradient evaluations: 45

## Slide 29
初期値の効果
方程式: (x[0] - 20.0 * x[0]**2 - 3.5 * x[0]**3 + 2.0 * x[0]**4) * sin(x[0]) = 0
初期値: x0 = 1
method : bfgs
initial values: [1.0]
tol : 1e-05
maxiter : 100
Minimize:
callback 0: xk=[2.01] func=-67.49195841203205
callback 1: xk=[2.13738861] func=-68.90437158642544
callback 2: xk=[2.15188914] func=-68.918031615511
callback 3: xk=[2.15093374] func=-68.91809739205871
callback 4: xk=[2.15093886] func=-68.91809740396579
Optimization terminated successfully.
Current function value: -68.918097
Iterations: 5
Function evaluations: 7
Gradient evaluations: 7

## Slide 30
再急降下法 (Steepest decent method: SD)
1次微分だけから極小値を探す
考え方: 最小値は の方位にある
の最小値を見つけるには
適切な を選択する必要がある
 の選び方の選択肢: (i) 単純な方法: 小さい  を選ぶ (ii) 直接探索: 直線探索法 Armijo / Wolfe 条件

## Slide 31
Global minimum (大域的最小値) vs local minimum (極小値)
Chart: 
| 0 | 0.01 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55000000000000004 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.05 | 1.1000000000000001 | 1.1499999999999999 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5 | 1.55 | 1.6 | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1.95
f | 0.97418 | 0.93117 | 0.6315 | 0.52403 | 0.45105 | 0.40698 | 0.38661 | 0.3851 | 0.39799 | 0.42119 | 0.45099 | 0.48405 | 0.51741 | 0.54849 | 0.57506 | 0.59529 | 0.60772 | 0.61126 | 0.6052 | 0.5892 | 0.5633 | 0.52791 | 0.48382 | 0.4322 | 0.37457 | 0.31285 | 0.24933 | 0.18667 | 0.12791 | 0.076462 | 0.036112 | 0.011024 | 0.0057344 | 0.025156 | 0.074576 | 0.15966 | 0.28644 | 0.46133 | 0.69112 | 0.98297
Global minimum
Local minimum
How to avoid to be trapped by local minimum:
Employ a large initial search range
Not use a direct value of gradient
If start from here and search minimum by gradient, …

## Slide 32
Line search (直線探索法): Armijo condition
矢部博, 工学基礎 最適化とその応用, 数理工学社 (2006)
Chart: 
| 0 | 0.01 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55000000000000004 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.05 | 1.1000000000000001 | 1.1499999999999999 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5 | 1.55 | 1.6 | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1.95
f | 0.97418 | 0.93117 | 0.6315 | 0.52403 | 0.45105 | 0.40698 | 0.38661 | 0.3851 | 0.39799 | 0.42119 | 0.45099 | 0.48405 | 0.51741 | 0.54849 | 0.57506 | 0.59529 | 0.60772 | 0.61126 | 0.6052 | 0.5892 | 0.5633 | 0.52791 | 0.48382 | 0.4322 | 0.37457 | 0.31285 | 0.24933 | 0.18667 | 0.12791 | 0.076462 | 0.036112 | 0.011024 | 0.0057344 | 0.025156 | 0.074576 | 0.15966 | 0.28644 | 0.46133 | 0.69112 | 0.98297
f(0)+f'alpha*d | 0.97418 | 0.93117 | 0.5441 | 0.32906 | 0.11401 | -0.10103
f(0)+xi*f'alpha*d | 0.97418 | 0.96902 | 0.92257 | 0.89677 | 0.87096 | 0.84516 | 0.81935 | 0.79355 | 0.76774 | 0.74194 | 0.71613 | 0.69033 | 0.66452 | 0.63872 | 0.61291 | 0.58711 | 0.5613 | 0.5355 | 0.50969 | 0.48389 | 0.45808 | 0.43228 | 0.40647 | 0.38067 | 0.35486 | 0.32906 | 0.30325 | 0.27745 | 0.25164 | 0.22584 | 0.20003 | 0.17423 | 0.14842 | 0.12262 | 0.096812 | 0.071007 | 0.045202 | 0.019396 | -0.0064085 | -0.032214
tangent:
Armijo (アルミホ) condition (eq. (1)) and algorism:
Provide initial , choose constant and (, )
Find search direction (e.g., by steepest descent method)
Find so as to satisfy (1) (i) (ii) if go to step 4, or go to (iii) (iii) and go to (ii)
Satisfy eq. (1)
Satisfy eq. (1)

## Slide 33
Line search (直線探索法): Armijo condition
矢部博, 工学基礎 最適化とその応用, 数理工学社 (2006)
Chart: 
| 0 | 0.01 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55000000000000004 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.05 | 1.1000000000000001 | 1.1499999999999999 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5 | 1.55 | 1.6 | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1.95
f | 0.97418 | 0.93117 | 0.6315 | 0.52403 | 0.45105 | 0.40698 | 0.38661 | 0.3851 | 0.39799 | 0.42119 | 0.45099 | 0.48405 | 0.51741 | 0.54849 | 0.57506 | 0.59529 | 0.60772 | 0.61126 | 0.6052 | 0.5892 | 0.5633 | 0.52791 | 0.48382 | 0.4322 | 0.37457 | 0.31285 | 0.24933 | 0.18667 | 0.12791 | 0.076462 | 0.036112 | 0.011024 | 0.0057344 | 0.025156 | 0.074576 | 0.15966 | 0.28644 | 0.46133 | 0.69112 | 0.98297
f(0)+f'alpha*d | 0.97418 | 0.93117 | 0.5441 | 0.32906 | 0.11401 | -0.10103
f(0)+xi*f'alpha*d | 0.97418 | 0.96902 | 0.92257 | 0.89677 | 0.87096 | 0.84516 | 0.81935 | 0.79355 | 0.76774 | 0.74194 | 0.71613 | 0.69033 | 0.66452 | 0.63872 | 0.61291 | 0.58711 | 0.5613 | 0.5355 | 0.50969 | 0.48389 | 0.45808 | 0.43228 | 0.40647 | 0.38067 | 0.35486 | 0.32906 | 0.30325 | 0.27745 | 0.25164 | 0.22584 | 0.20003 | 0.17423 | 0.14842 | 0.12262 | 0.096812 | 0.071007 | 0.045202 | 0.019396 | -0.0064085 | -0.032214
tangent:
Armijo (アルミホ) condition (eq. (1)) and algorism:
Provide initial , choose constant and (, )
Find search direction (e.g., by steepest descent method)
Find so as to satisfy (1) (i) (ii) if go to step 4, or go to (iii) (iii) and go to (ii)
Satisfy eq. (1)
Not satisfy eq. (1)
Satisfy eq. (1)

## Slide 34
Line search (直線探索法): Wolfe condition
矢部博, 工学基礎 最適化とその応用, 数理工学社 (2006)
Chart: 
| 0 | 0.01 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55000000000000004 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.05 | 1.1000000000000001 | 1.1499999999999999 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5 | 1.55 | 1.6 | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 1.95
f | 0.97418 | 0.93117 | 0.6315 | 0.52403 | 0.45105 | 0.40698 | 0.38661 | 0.3851 | 0.39799 | 0.42119 | 0.45099 | 0.48405 | 0.51741 | 0.54849 | 0.57506 | 0.59529 | 0.60772 | 0.61126 | 0.6052 | 0.5892 | 0.5633 | 0.52791 | 0.48382 | 0.4322 | 0.37457 | 0.31285 | 0.24933 | 0.18667 | 0.12791 | 0.076462 | 0.036112 | 0.011024 | 0.0057344 | 0.025156 | 0.074576 | 0.15966 | 0.28644 | 0.46133 | 0.69112 | 0.98297
f(0)+f'alpha*d | 0.97418 | 0.93117 | 0.5441 | 0.32906 | 0.11401 | -0.10103
f(0)+xi*f'alpha*d | 0.97418 | 0.96902 | 0.92257 | 0.89677 | 0.87096 | 0.84516 | 0.81935 | 0.79355 | 0.76774 | 0.74194 | 0.71613 | 0.69033 | 0.66452 | 0.63872 | 0.61291 | 0.58711 | 0.5613 | 0.5355 | 0.50969 | 0.48389 | 0.45808 | 0.43228 | 0.40647 | 0.38067 | 0.35486 | 0.32906 | 0.30325 | 0.27745 | 0.25164 | 0.22584 | 0.20003 | 0.17423 | 0.14842 | 0.12262 | 0.096812 | 0.071007 | 0.045202 | 0.019396 | -0.0064085 | -0.032214
tangent:
Wolfe (ウルフ) condition:
Find search direction (e.g., by steepest descent method)
Choose constants and that satisfy
Find so as to satisfy: (1) (2)
Satisfy eq. (1)
Satisfy eq. (1)
gradient =
Satisfy eq. (2)
Satisfy eq. (2)

## Slide 35
Steepest Descend (SD) method (最急降下法)
Search minimum only by first derivatives. Simplest one among gradient methods
矢部博, 工学基礎 最適化とその応用, 数理工学社 (2006)
・ SD: F(x, y) would decrease in the vector –(dF/ dxi)dxi
xi (k+1) = xi (k) – (dF / dxi)
k may be a small constant step or determined by a line search method
ex. in right figure:
F(x1, x2) = 5x12 + x22, initial x1 = 0.7, x2 = 1.5
・ Newton method One cycle calculation provides the final solution for quadratic problems 楕円問題の場合は一度目の計算で最適値に到達
・ SD method
α = 0.3: Diverged (not shown in the graph)
0.2， 0.15: Converged, but oscillated
0.1: Reach final solution by one cycle calculation 0.01: Not oscillated, but slowly converged
Problem: If F(xi) is highly anisotropic, the SD direction would be different largely from the minimization direction F(xi) が大きく非対称な場合、最急勾配方向は最小値方向とは
大きく異なることがある
=> Conjugate Gradient (CG) method (共役勾配法)
Chart: 
y | 1.5 | 1.2 | 0.96 | 0.768 | 0.6144 | 0.49152 | 0.39322 | 0.31457 | 0.25166 | 0.20133 | 0.16106 | 0.12885 | 0.10308 | 0.082463 | 0.065971 | 0.052777 | 0.042221 | 0.033777 | 0.027022 | 0.021617 | 0.017294 | 0.013835 | 0.011068 | 0.0088544 | 0.0070835 | 0.0056668 | 0.0045335 | 0.0036268 | 0.0029014 | 0.0023211 | 0.0018569
y | 1.5 | 1.44 | 1.3824 | 1.3271 | 1.274 | 1.2231 | 1.1741 | 1.1272 | 1.0821 | 1.0388 | 0.99725 | 0.95736 | 0.91906 | 0.8823 | 0.84701 | 0.81313 | 0.7806 | 0.74938 | 0.71941 | 0.69063 | 0.663 | 0.63648 | 0.61102 | 0.58658 | 0.56312 | 0.5406 | 0.51897 | 0.49821 | 0.47828 | 0.45915 | 0.44079
y | 1.5 | 0.9 | 0.54 | 0.324 | 0.1944 | 0.11664 | 0.069984 | 0.04199 | 0.025194 | 0.015117 | 0.0090699 | 0.005442 | 0.0032652 | 0.0019591 | 0.0011755 | 0.00070528 | 0.00042317 | 0.0002539 | 0.00015234 | 9.1404e-05 | 5.4842e-05 | 3.2905e-05 | 1.9743e-05 | 1.1846e-05 | 7.1076e-06 | 4.2645e-06 | 2.5587e-06 | 1.5352e-06 | 9.2114e-07 | 5.5268e-07 | 3.3161e-07
y | 1.5 | 1.05 | 0.735 | 0.5145 | 0.36015 | 0.25211 | 0.17647 | 0.12353 | 0.086472 | 0.06053 | 0.042371 | 0.02966 | 0.020762 | 0.014533 | 0.010173 | 0.0071213 | 0.0049849 | 0.0034895 | 0.0024426 | 0.0017098 | 0.0011969 | 0.00083782 | 0.00058647 | 0.00041053 | 0.00028737 | 0.00020116 | 0.00014081 | 9.8569e-05 | 6.8998e-05 | 4.8299e-05 | 3.3809e-05
Newton
 = 0.2
0.15
0.01
0.1

## Slide 36
Steepest descend method
直線探索法を使わず、  を固定する
Chart: 
y | 1.5 | 1.2 | 0.96 | 0.768 | 0.6144 | 0.49152 | 0.39322 | 0.31457 | 0.25166 | 0.20133 | 0.16106 | 0.12885 | 0.10308 | 0.082463 | 0.065971 | 0.052777 | 0.042221 | 0.033777 | 0.027022 | 0.021617 | 0.017294 | 0.013835 | 0.011068 | 0.0088544 | 0.0070835 | 0.0056668 | 0.0045335 | 0.0036268 | 0.0029014 | 0.0023211 | 0.0018569
y | 1.5 | 1.44 | 1.3824 | 1.3271 | 1.274 | 1.2231 | 1.1741 | 1.1272 | 1.0821 | 1.0388 | 0.99725 | 0.95736 | 0.91906 | 0.8823 | 0.84701 | 0.81313 | 0.7806 | 0.74938 | 0.71941 | 0.69063 | 0.663 | 0.63648 | 0.61102 | 0.58658 | 0.56312 | 0.5406 | 0.51897 | 0.49821 | 0.47828 | 0.45915 | 0.44079
y | 1.5 | 0.9 | 0.54 | 0.324 | 0.1944 | 0.11664 | 0.069984 | 0.04199 | 0.025194 | 0.015117 | 0.0090699 | 0.005442 | 0.0032652 | 0.0019591 | 0.0011755 | 0.00070528 | 0.00042317 | 0.0002539 | 0.00015234 | 9.1404e-05 | 5.4842e-05 | 3.2905e-05 | 1.9743e-05 | 1.1846e-05 | 7.1076e-06 | 4.2645e-06 | 2.5587e-06 | 1.5352e-06 | 9.2114e-07 | 5.5268e-07 | 3.3161e-07
y | 1.5 | 1.05 | 0.735 | 0.5145 | 0.36015 | 0.25211 | 0.17647 | 0.12353 | 0.086472 | 0.06053 | 0.042371 | 0.02966 | 0.020762 | 0.014533 | 0.010173 | 0.0071213 | 0.0049849 | 0.0034895 | 0.0024426 | 0.0017098 | 0.0011969 | 0.00083782 | 0.00058647 | 0.00041053 | 0.00028737 | 0.00020116 | 0.00014081 | 9.8569e-05 | 6.8998e-05 | 4.8299e-05 | 3.3809e-05
Chart: 
y | 1.5 | 1.1725 | 0.26713 | 0.21281 | 0.0063966 | 0.0051692 | 0.0021788 | 0.0016869 | 0.00051854 | 0.00040939 | 5.1258e-05 | 4.1187e-05 | 2.2379e-06 | 1.8063e-06 | 5.2324e-07 | 4.1403e-07 | 4.1385e-08 | 3.3311e-08 | 3.6831e-09 | 2.9624e-09 | 2.4771e-10 | 1.9959e-10 | 3.2422e-11 | 2.5979e-11 | 3.8312e-13 | 3.096e-13 | 1.2923e-13 | 1.0014e-13 | 3.0116e-14 | 2.3797e-14 | 2.7488e-15
直線探索法
Newton
 = 0.2
0.15
0.01
0.1

## Slide 37
SD vs. Newton-Raphson methods
最急降下方向 が最小化方向ではない
Chart: 
y | 1.5 | 1.2 | 0.96 | 0.768 | 0.6144 | 0.49152 | 0.39322 | 0.31457 | 0.25166 | 0.20133 | 0.16106 | 0.12885 | 0.10308 | 0.082463 | 0.065971 | 0.052777 | 0.042221 | 0.033777 | 0.027022 | 0.021617 | 0.017294 | 0.013835 | 0.011068 | 0.0088544 | 0.0070835 | 0.0056668 | 0.0045335 | 0.0036268 | 0.0029014 | 0.0023211 | 0.0018569
y | 1.5 | 0
y | 1.5 | 1.44 | 1.3824 | 1.3271 | 1.274 | 1.2231 | 1.1741 | 1.1272 | 1.0821 | 1.0388 | 0.99725 | 0.95736 | 0.91906 | 0.8823 | 0.84701 | 0.81313 | 0.7806 | 0.74938 | 0.71941 | 0.69063 | 0.663 | 0.63648 | 0.61102 | 0.58658 | 0.56312 | 0.5406 | 0.51897 | 0.49821 | 0.47828 | 0.45915 | 0.44079
y | 1.5 | 0.9 | 0.54 | 0.324 | 0.1944 | 0.11664 | 0.069984 | 0.04199 | 0.025194 | 0.015117 | 0.0090699 | 0.005442 | 0.0032652 | 0.0019591 | 0.0011755 | 0.00070528 | 0.00042317 | 0.0002539 | 0.00015234 | 9.1404e-05 | 5.4842e-05 | 3.2905e-05 | 1.9743e-05 | 1.1846e-05 | 7.1076e-06 | 4.2645e-06 | 2.5587e-06 | 1.5352e-06 | 9.2114e-07 | 5.5268e-07 | 3.3161e-07
y | 1.5 | 1.05 | 0.735 | 0.5145 | 0.36015 | 0.25211 | 0.17647 | 0.12353 | 0.086472 | 0.06053 | 0.042371 | 0.02966 | 0.020762 | 0.014533 | 0.010173 | 0.0071213 | 0.0049849 | 0.0034895 | 0.0024426 | 0.0017098 | 0.0011969 | 0.00083782 | 0.00058647 | 0.00041053 | 0.00028737 | 0.00020116 | 0.00014081 | 9.8569e-05 | 6.8998e-05 | 4.8299e-05 | 3.3809e-05
Newton
 = 0.2
0.15
0.01
0.1
SD法を、最小化方向を使うように改良する

## Slide 38
共役勾配 (Conjugate Gradient) 法
行列 A に対してベクトル u, v が utAv = 0であるとき、u と v は互いに共役の関係にあるという
・共役な探索方向に沿って正確な直線探索を実行していけば、 有限回の反復で2次関数の最小解に到達することが期待される
矢部博, 工学基礎 最適化とその応用, 数理工学社 (2006)
共役なベクトルと楕円－円変換 uTPTPv = uTAv = 0
等高線が円の場合、変数個数回の 探索で最小値に到達できるが・・・
初期値 x0 を与える
初期探索方向 d を再急降下方向にとる
直接探索法に従ってkを決め、 xk+1 = xk + kdk を計算する
探索方向を に更新する
3,4を繰り返して収束させる
4.では、dkは di (i = 1, …, k-1) のすべてに 直交するため、このループは有限回しか実行できない => 時々dkをリセット

## Slide 39
Marquart法
N個の変数 xi をもつm個の関数 fj(xi)の自乗和
の最小値(最大値)を求める
Gauss-Newton法
と近似すると、
Levenberg-Marquart法
の最適値がよくわからない
A行列の対角和に比例させる
直線探索法

## Slide 40
1
2
3
4
5
Simplex method (単体法, Amoeba法) (Nelder-Mead algorithm)
単体: n次元空間で (n+1) 個の頂点が作る多面体)
F(xi) を最小化する
(n+1) 個の初期点 xi (i = 1, 2,･･･, n+1) => F(xi) > F(xi’) (i < i’) となるように ソートし、xh = x1, xl = xn+1 とする
最大値をとる点以外の平均を とする
新しい x は x1 – xG 線上において次の規則でみつける
Reflection (鏡映) : xR = (1+ )xG – x1 ( > 0, ex. 1.0)
(ii) Expansion (拡大) : xE = xr + (1 – )xG ( > 0, ex. 2.0)
(iii) Contraction (収縮) : xC = x1 + (1 – )xG (0 <  < 1, ex. 0.5)
(iv) Reduction (縮小) : xRD = (x1 + xl) / 2
4. (i) – (iv) のうち、最初に F(x) < F(x1) を満たす x で x1 を置き換える
5. 2 – 4 を繰り返す
服部力、名取亮、小国力 監修、Fortranによる数値計算ソフトウェア、丸善株式会社 （１９８９年）

## Slide 41
最小化のpythonプログラム: Simplex法
[tkProg]\tkprog_tutorial\optimize\minimize_tutorial.py
# Simplex法を選択。微分を計算する必要がない
method = "nelder-mead"
# 最小化する関数
def minimize_func(x):
return 2.0 * (x[0] - 3.0)**2 + (x[1] - 1.0)**4 + 2.0
def main():
# 最小化を実行
res = minimize(minimize_func, x0s, method = method, tol = tol, options = {'maxiter':maxiter, "disp":True})
print("")
if res.success:
print(f"Function takes the minimum")
# 最小値
print(f" at y={res.fun}")
# 最小値を取るときの x
print(f" with x={res.x}")
# 収束するまでの繰り返し数
print(f" iteration: {res.nit}")
else:
print(f"Function did not converge")
print(res)
if __name__ == "__main__":
main()
scipy.optimize.minimize()

## Slide 42
scipy.optimize.minimize()で 使えるアルゴリズム
[tkProg]\tkprog_tutorial\optimize\minimize_tutorial2.py
#nelder-mead Downhill simplex
#powell Modified Powell
#cg conjugate gradient (Polak-Ribiere method)
#bfgs BFGS法
#newton-cg Newton-CG
#trust-ncg 信頼領域 Newton-CG 法
#dogleg 信頼領域 dog-leg 法
#L-BFGS-B’ (see here)
#TNC’ (see here)
#COBYLA’ (see here)
#SLSQP’ (see here)
#trust-constr’(see here)
#dogleg’ (see here)
#trust-exact’ (see here)
#trust-krylov’ (see here)

## Slide 43
最小化のpythonプログラム: 勾配法
[tkProg]\tkprog_tutorial\optimize\minimize_tutorial2.py
# BFGS法を選択。１次微分を計算する関数が必要
method = "bfgs"
# 最小化する関数
def minimize_func(x):
return 2.0 * (x[0] - 3.0)**2 + (x[1] - 1.0)**4 + 2.0
# １次微分を計算する関数
# 中央差分で微分を計算
def diff1(x):
for i in range(nvar):
xx = x.copy()
xx[i] = x[i] - h
ym = minimize_func(xx)
xx[i] = x[i] + h
yp = minimize_func(xx)
diff[i] = (yp - ym) / 2.0 / h
return diff
def main():
# 最小化を実行。jacに１次微分を計算する関数を渡す
res = minimize(minimize_func, x0s, method = method, jac = diff1, callback = callback,
tol = tol, options = {'maxiter':maxiter, "disp":True})
# print("")
scipy.optimize.minimize()
jac に ‘3-point’ を渡すと3点法で微分を計算してくれるはず

## Slide 44: 数値微分: 中央差分を取る
前進差分:
中央差分：
x + h/2 の微分値が最も精確に出る
この式を使う
二階微分

## Slide 45: 高次の公式
3点公式
5点公式
7点公式

## Slide 46
2変数最適化: アルゴリズムの比較

## Slide 47
2変数最適化: アルゴリズムの比較
[tkProg]\tkprog_tutorial\optimize\optimize.py
Main algorism:
Newton, DFP, BFGS SD, CG Simplex Line search: Golden, Armijo
exact/newton (NR法)
From (0.0 0.0) Newton
algorism=newton
lsmode=newton
From (0.0 0.0) DFP
algorism=dfp
lsmode=golden
From (0.0 0.0) BFGS
algorism=bfgs
lsmode=golden
From (0.0 0.0) Simplex
algorism=simplex

## Slide 48: 非線形 (多値) 方程式の注意
・ 解が複数ある場合も
・ ほとんどの場合、1度の計算で最適解を求めることは無理
・収束したことを確認する
・大域最小値を求める 局所極小値 (local minimumに落ち込む)
誤 差
パラメータ

## Slide 49: 非線形最適化アルゴルリズムの傾向
 | A | B
収束速度 | × | ○
収束安定性 | ○ | ×
安定収束範囲 | ○ | ×
使い方 | 第一段階 | 第二段階
A: 単体 (Simplex) 法
A,B: 共役勾配法 (Conjugate Gradient: CG)
B: 最急降下法 (Steepest Descent: SD)
B: Newton-Raphson法 ・準Newton法
・Davidson-Fletcher-Powell (DFP)
・Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (BFGS)