## Slide 1
平滑化
[tkprog_tutorial]\spectrum\dos.xlsx

## Slide 2: 平滑化の結果
平滑化点数を11,21,31点
単純移動平均
2次多項式平滑化
4次多項式平滑化
平滑化点数を11,21,31点
平滑化点数を11,21,31点

## Slide 3: 平滑化
着目している点 N点 のある平均を取る
・ 単純移動平均 重みを均一に １/N とする ・ 加重移動平均 重み: 線形、三角形、指数関数、Gauss関数 など
何らかの関数で近似して平滑化を行う ・ Polynomial smoothing (多項式による平滑化) ・ Smoothing spline (スプライン平滑化)
・ Least-squares method (最小二乗法)
その他
・ Fourier transformation (フーリエ変換)
Simple moving average (2m+1 points)
Weighted moving average (2m+1 points)

## Slide 4: 多項式適合法 (Savizky-Golay法) の重み
南茂夫, 科学計測のための波形データ処理, CQ出版社 (1986)
(2m+1)点を用いた2,3次多項式適合の重み
j = -m, ･･･, -1, 0, 1, ･･･, m
1次: 単純移動平均
2次と3次は同じ重みになる
2次および3次多項式適合法の重み

## Slide 5: 高次の微分公式
3点公式
5点公式
7点公式

## Slide 6: フィルターとコンボリューション
中央差分1次微分
中央差分2次微分
単純移動平均 (3点)
加重移動平均 (3点片三角重み)
加重移動平均 (3点両三角重み)
2次および3次多項式適合化平均 (2m+1 点)
微分、平滑化、コンボリューションは、
フィルターを変えるだけで
同じコンボリューションプログラムを流用できる
フィルター
コンボリューション: データとフィルターの 行列演算

## Slide 7: 任意関数のコンボリューション
南茂夫 編著、科学計測のための波形データ処理、CQ出版 (1986年)

## Slide 8: pythonライブラリィによる平滑化
単純移動平均
# 1/N の重みのフィルターを作る
w = np.ones(nsmooth) / nsmooth
# コンボリューション
ys = np.convolve(y, w, mode = ‘same‘)
多項式適合化平滑化: Savizky-Golayフィルター
ys = scipy.signal.savgol_filter(y, nsmooth, norder, deriv = 0) nsmooth: 平滑化点数
norder: 多項式の次数 deriv: 微分次数
注意: savgol_filter() では deriv = 1とすると1次微分を取ってくれるが、
x軸のデータを与えていないので、絶対値は異なる。
絶対値が必要な場合、平滑化した後、hderiv で割ること 注： savgol_diff_test.py で限定的に確認した範囲です

## Slide 9: 多次元フィルター、コンボリューションと画像解析
フィルター:
X軸微分フィルター (エッジ検出)
Y軸微分フィルター (エッジ検出)
斜め微分フィルター (エッジ検出)
平滑化フィルター (ぼかし)  デコンボリューションにより sharpeningができる
Convoluted Neural Network (畳み込みニューラルネットワーク)
Neural network の中段にフィルターによる畳み込み層を入れて、 フィルターの要素の値を学習させる
学習したフィルターを見ることで、どのような処理が必要か理解できることもある
データと フィルタの
各要素の積の和を y22のコンボリューションにとる
数学のデコンボリューションとは異なるので注意

## Slide 10: Peak search
[tkProg]\tkprog_tutorial\spectrum\
条件1: 3次微分のゼロ点を探す
(条件4: 1次微分の値が閾値以下)
条件2: 2次微分の値が負
条件3: 強度が閾値以上
ピーク判定の条件
半値半幅: 左右の近接の3次微分の零点のうち、遠い零点との距離
南茂夫 編著、科学計測のための波形データ処理、CQ出版 (1986年)

## Slide 11: フーリエ変換
FT (フーリエ変換)
IFT (逆フーリエ変換)
FT
IFT
フーリエ変換の特徴 ・ 時間依存データを周波数依存データに変換
・ 位置依存データを波数依存データに変換
・ 元データの原点は逆空間全体に広がる
・ 元データの全体は逆空間の原点に収束する
・ フーリエ変換したデータ (FT) を逆変換 (IFT) すると 元のデータに戻る
異なる定義があるので注意

## Slide 12: フーリエ変換による平滑化
Original
FT image
－ real part
－ imaginary part
FTデータの高周波成分を除去: 平滑化
ローパスフィルター 低周波成分を除去: ドリフト成分を除去
ハイパスフィルター
例： [kcut0, kcut1]外部のデータを除去して 逆フーリエ変換
f
t

## Slide 13
Program: smoothing-fft.py
[tkprog_tutorial]\spectrum\xrd.xlsx

## Slide 14
kcut0: 0, kcut1: 3
Program: smoothing-fft.py

## Slide 15
FFTの注意
Numpy fft module: F = np.fft.fft(y) FFT
フーリエ変換したデータは 逆座標 k の中点 (ix = nx/2) に対して鏡面対称 (フーリエ像の周期性と、実部が対称、 虚部が反対称関数であることによる).
平滑化のためには ix = [0, ixHF], [ixHF, nx/2] 、 [nx–1, nx–1–i xHF],
nx/2+1, nx–1–i xHF ixHF]の領域のデータを
ゼロにしてから逆変換を行う
[nx–1, nx–1–i xHF] nx/2+1, nx–1–i xHF ixHF]
[0, ixHF]
[ixHF, nx/2]

## Slide 16: 畳み込み (Convolution)
試料本来のデータは線幅ゼロ (δ関数) でも、 測定値は装置関数 g(x) の広がりを持つ
試料本来のデータは f(x) でも、 測定されるのは 装置関数 g(x) の畳み込みをした f*(x)
 (x)
g(x)
f(x)

## Slide 17: Convolution: Matrix representation (行列表示)
南茂夫 編著、科学計測のための波形データ処理、CQ出版 (1986年)
Observed signal
Intrinsic signal
Apparatus function
Very often, matrix is band matrix with maxima at diagonal (行列は対角要素に最大値を持つ帯行列になることが多い)

## Slide 18
Program: convolution.py
[tkprog_tutorial]\spectrum\dos.xlsx

## Slide 19: 畳み込みによる平滑化 (ぼかし: smearing)
問題: スパイキーな構造があり、読み取りにくい それぞれのデータに幅 0.3 eV の Gauss関数の広がりを加える: 畳み込み
G(E) = exp(–[(E – E0)/w]2) (w = 0.2 eV)
密度汎関数計算で得たa-InGaZnO4の状態密度
注意: バンドエッジは窓関数の広がり分、裾を引く。 正確なバンドエッジは求められない
Calculated DOS
Convoluted

## Slide 20
畳み込みによる平滑化
w=0.05
w=0.2