## Slide 1: 数学と物理と材料と私たちの暮らし： コンピュータは何の役に立つのか
神谷利夫
東京工業大学 フロンティア材料研究所
物質理工学院 材料系
2020/10/28 都立立川高校 授業

## Slide 2: 参考図書： 透明金属が拓く脅威の世界 ［絶版 !!］
第１章 プロローグ：材料研究が持つ可能性
第２章 透明金属の用途
第３章 透明ってどういうこと？ 金属と絶縁体の違いは何？
第４章 電気を流すもの、流さないもの
第５章 色と電気伝導度の関係
第６章 新しい透明金属と応用
第７章 ガラスが高性能の 透明トランジスタに変身
第８章 セメントを透明な半導体、 さらに金属に変身させる
第９章 エピローグ：材料科学への誘い

## Slide 3
内容
１．IT技術と新材料
２．コンピュータと材料： 計算材料科学
・ ENIAC: 砲弾軌道の計算のために開発された最初のコンピュータ ・ 放物運動、惑星シミュレーション、物質中の原子の運動
・ その他ソフトウェアの紹介： 分子、結晶の構造、物性の計算
３．半導体中の電子
・ 公平な社会では金持ちが誕生する
・ 半導体は金持ち電子が動かしている
・ なぜアモルファス酸化物半導体でないと有機EL TVが動かせないのか
４．材料と色と電気特性
・ 太陽の温度と非接触体温計
・ 半導体の色: なぜ透明半導体は難しいのか
５．実用化された東工大発の 「アモルファス酸化物半導体 IGZO」
・ 薄型ディスプレイの動作原理
・ 「ガラス半導体」が「有機EL TV」を実現した
６．これからの材料設計： 機械学習
・ 新型コロナの患者数から感染率を逆推定する ・ 欲しい材料の物性から構造を設計する

## Slide 4
内容
１．IT技術と新材料
２．コンピュータと材料： 計算材料科学
・ ENIAC: 砲弾軌道の計算のために開発された最初のコンピュータ ・ 放物運動、惑星シミュレーション、物質中の原子の運動
・ その他ソフトウェアの紹介： 分子、結晶の構造、物性の計算
３．半導体中の電子
・ 公平な社会では金持ちが誕生する
・ 半導体は金持ち電子が動かしている
・ なぜアモルファス酸化物半導体でないと有機EL TVが動かせないのか
４．材料と色と電気特性
・ 太陽の温度と非接触体温計
・ 半導体の色: なぜ透明半導体は難しいのか
５．実用化された東工大発の 「アモルファス酸化物半導体 IGZO」
・ 薄型ディスプレイの動作原理
・ 「ガラス半導体」が「有機EL TV」を実現した
６．これからの材料設計： 機械学習
・ 新型コロナの患者数から感染率を逆推定する ・ 欲しい材料の物性から構造を設計する

## Slide 5: 多くの機能デバイスが半導体を使って作られている
ダイオード トランジスタ (CPU, メモリーetc.)
発光素子
光センサー
熱電素子 (発電、温度センサー) 太陽電池 光触媒
Q: なぜ半導体がさまざまな機能を もてるのか？

## Slide 6: 酸化物はどこに？
化学I、数件出版、平成14年3月検定

## Slide 7: 原料は同じ (アルミの例)
ニューセラミックス、 坂野久夫著、パワー社
粉末
単結晶酸化アルミニウム
人工宝石 中央: ルビー 周囲：ルビー5個 エメラルド2個 擬似ダイアモンド3個
The Magic of Ceramics, D.W. Richerson, The Am. Ceram. Soc., 2000
“SAPPAL”透光性アルミナ (高圧ナトリウムランプ)
東芝セラミックス http://www.tocera.co.jp/ja/products/semicon/sapphal.html
焼結体 (細かい単結晶の塊)

## Slide 8: 原料は同じ (シリコンの例)
株式会社 新陽 http://www.sinyo.jp/prod.html
株式会社 新陽 http://www.sinyo.jp/prod.html
シリコン (Si)
インテル博物館
コンピュータ(CPU,メモリー)
窓ガラス、食器、装飾品
+ 酸素(O2)
= ガラス (SiO2)
光ファイバー (深紫外光ファイバー)
昭和電線電纜株式会社

## Slide 9: 酸化物の特徴は?
セラミックス: セメント、ガラス、茶碗
脆い
電気を流さない
構造材料としてしか使えない

## Slide 10: 酸化物の特徴は?
脆い 曲がる酸化物はたくさんある
電気を流さない 電気を流す酸化物はたくさんある
構造材料としてしか使えない 使い方によってはSiよりも優れた 半導体デバイスを作れる

## Slide 11: 酸化物の特徴は?
脆い 曲がる酸化物はたくさんある
セラミックスファイバー
ガラスファイバー
http://www.idemitsu.co.jp/moconet/ archives/spot/gangu/line2.html
長崎ポッペン
http://www.japan-fc.co.jp/products/pro_4.html
セラフレックス (ZrO2)
ガラスファイバー
50 m厚 p-Si太陽電池 (Sharp 2005)
ガラス被覆セラミックス CIGS太陽電池
(AIST PVSEC2010)
曲がる液晶
東芝 (2002/5/21) R = 20 cm, 8.4” 800x600
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2002/0521/toshiba.htm

## Slide 12: 曲がるガラス
2009/10/29
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091029/177081/
Green Device 2009 (10/28-30, パシフィコ横浜)
厚さ100 m, 長さ400 m, 無アルカリガラス
日本電気硝子
10

## Slide 13: ゴリラガラス
Corning  Gorilla  Glass 化学強化ガラス
プラスチックの20倍の剛性、30倍の硬度
ガラス中の Na+ イオンを大きな K+ イオンで交換することで 表面に圧縮応力をかけて強化
動画：iPhone 4を落とすと壊れる
http://japanese.engadget.com/2010/06/25/drop-iphone-4/
ドライバーで突ついても 傷ひとつつかない 「ThinkPad X11」
http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/photos/20110603/ecn1106031541002-p2.htm
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100304/180813/
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20101008/186337/?ST=d-ce&ref=rss

## Slide 14: 酸化物の特徴は?
脆い 曲がる酸化物はたくさんある
電気を流さない 電気を流す酸化物はたくさんある

## Slide 15: 透明導電性酸化物 (TCO) が使われている機器
産総研, メガソーラータウン
三菱重工 a-Si:H
Sharp
平面テレビ(LCD,PDP,有機EL)
タッチパネル
薄膜太陽電池
東急電鉄 すずかけ台駅

## Slide 16: ボーイング787 Dreamliner
LEDライト
ヘッドアップディスプレイ タッチパネル
エレクトロクロミックガラス
Newton2011年12月号

## Slide 17: ボーイング787 Dreamliner
http://optpelec.blog.fc2.com/blog-entry-540.html
GENTEX Corp. http://www.gentex.com/aerospace/aircraft-windows
TCO / gel のエレクトロクロミック材料 / TCO
Newton2011年12月号

## Slide 18: 将来のディスプレイは透明になる？
Time Machine, 2002, Dreamworks
Minority Report, 2002, 20Century Fox
F/A-18C Hornet Wikipedia, Japanese http://ja.wikipedia.org/
透明窓ディスプレイ
ヘッドアップディスプレイ
Defi-Link VSD CONCEPT Nippon Seiki Co. Ltd. http://www.nippon-seiki.co.jp/defi/
未来の姿？

## Slide 19: 1. 強誘電体メモリー (FeRAM) 1999: 富士通のFeRAM混載LSI 2006: ソニーの FeliCaに採用 2. 抵抗変化メモリー (ReRAM) 2013: パナソニック 8bit ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ (Ta2O5) サンプル出荷 3. エレクトロクロミック 一部の自動車用防眩ルームミラー 4. 圧電セラミックス 加速度センサー、圧電ジャイロ 5. ディスプレイ用薄膜トランジスタ 2012~: スマートフォン, 80” LCD, 88” OLED TV
実用化された酸化物機能材料

## Slide 20
内容
１．IT技術と新材料
２．コンピュータと材料： 計算材料科学
・ ENIAC: 砲弾軌道の計算のために開発された最初のコンピュータ ・ 放物運動、惑星シミュレーション、物質中の原子の運動
・ その他ソフトウェアの紹介： 分子、結晶の構造、物性の計算
３．半導体中の電子
・ 公平な社会では金持ちが誕生する
・ 半導体は金持ち電子が動かしている
・ なぜアモルファス酸化物半導体でないと有機EL TVが動かせないのか
４．材料と色と電気特性
・ 太陽の温度と非接触体温計
・ 半導体の色: なぜ透明半導体は難しいのか
５．実用化された東工大発の 「アモルファス酸化物半導体 IGZO」
・ 薄型ディスプレイの動作原理
・ 「ガラス半導体」が「有機EL TV」を実現した
６．これからの材料設計： 機械学習
・ 新型コロナの患者数から感染率を逆推定する ・ 欲しい材料の物性から構造を設計する

## Slide 21
ENIAC: 最初のコンピュータ
https://ja.wikipedia.org/wiki/ENIAC
微分方程式で表すことができるような多くの種類の問題について 積分法によって数値的な解を得る
砲撃射表の計算を第一の目的として設計された
1946年2月14日の夕方に完成したマシンが公開、翌日にはペンシルベニア大学で正式に使用が開始。1946年7月にアメリカ陸軍に正式に引き渡された

## Slide 22: 運動方程式で未来と過去を知ることができる
ニュートンの運動の第二法則 (運動の法則)： 運動方程式
(平均)加速度：
(平均)速度 ：
上の定義式を変形すると、未来を予測できる
時刻 における位置, 速度 がわかってれば、 質点にかかる力 が計算できる。これらから、
/m
/m
により、時刻 における位置, 速度予測できる。
=> 上の作業を繰り返すことで、 時刻, , ,・・・ の運動を予測できる。

## Slide 23: 地表近傍の砲弾の運動： 数値解法
・ 砲弾を質点とみなし、地上面は平面とする
・ 時刻 において、 = (0, 0) から初速度 、方位角度 で 砲弾を射出する：)
・ 質点にかかる重力は位置に依らず一定
＊時刻 の位置、速度から 時刻 の位置、速度を計算し、繰り返す
/m

## Slide 24: Python
・ インストールが簡単
・ いろいろな科学計算ライブラリィが使える
Anacondaというディストリビューションを推奨
https://www.anaconda.com/products/individual
・ 必要なライブラリィがすべて入っている
・ Ver 3.x を選択すること
Anaconda以外のディストリビューションの場合：
・ numpyをインストールする必要
pip install numpy
プログラムダウンロード： http://conf.msl.titech.ac.jp/tachikawa/

## Slide 25: 地表近傍の砲弾の運動
プログラム: cannonball_flat.py
使い方: python cannonball_flat.py 初速度(m/s) 射出角度(度) 時間間隔(s)
例1: python cannonball_flat.py
初期値 v0 = 100.0 m/s, Q0 = 45度, dt = 1 sで計算
等加速度運動なので
放物運動をする

## Slide 26: 初速度の大きい砲弾の運動： 数値解法
・ 砲弾を質点とみなし、地上面は半径の球とする
・ 時刻 において、 = (0, 0) から初速度 、方位角度 で 砲弾を射出する：)
・ 質点に係る重力は 地球の中心からの距離 2 に反比例
＊時刻 の位置、速度から 時刻 の位置、速度を計算し、繰り返す
/m

## Slide 27: 初速度の大きい砲弾の運動
プログラム: cannonball_round.py
使い方: python cannonball_ round.py 初速度(m/s) 射出角度(度) 時間間隔(s)
例1: python cannonball_ round.py
初期値 v0 = 100.0 m/s, Q0 = 45度, dt = 1 sで計算
初速度が小さいとほぼ放物運動をする。
注意； グラフの縦横比が１：１になるように表示している

## Slide 28: 初速度の大きい砲弾の運動
プログラム: cannonball_round.py
python cannonball_round.py 7000 20 100
初期値 v0 = 7000.0 m/s, Q0 = 20度, dt = 100 sで計算
地球の裏側に着弾

## Slide 29: 初速度の大きい砲弾の運動
プログラム: cannonball_round.py
python cannonball_round.py 10000 20 100
初期値 v0 = 10000.0 m/s, Q0 = 20度, dt = 100 sで計算
地球から脱出してしまう
参考
第一宇宙速度 約 7.9 km/s
地表半径以上で衛星軌道に乗る最低速度
第二宇宙速度 約 11.2 km/s
地球脱出速度
第三宇宙速度 約 16.7 km/s
太陽系脱出速度
第二宇宙速度以下なので地球から
脱出しないはずだが・・・
dt = 100 s だと計算誤差が大きい

## Slide 30: 人工衛星の運動を再現するには？
プログラム: cannonball_round.py
人工衛星を再現するには?: (i) 射出角を浅くする (ii) 初速度を調整する
* dtを小さくして計算精度を上げる
python cannonball_round.py 7900 5 10 10000 0.001
初期値 v0 = 7900.0 m/s, Q0 = 5度
dt = 10 sで、1000ステップの計算
グラフを0.001秒ごとに更新
参考
第一宇宙速度 約 7.9 km/s
地表半径以上で衛星軌道に乗る最低速度
第二宇宙速度 約 11.2 km/s
地球脱出速度
第一宇宙速度と第二宇宙速度の
間の初速で浅い射出角で打ち上げれば
最終的に周回楕円軌道に乗る。
だが、計算誤差のため、
軌道半径が大きくなっていく
円軌道に乗せるには
所定高度に達したところで
軌道修正が必要

## Slide 31
惑星シミュレータ
複数の質点について、ニュートンの運動方程式を解く
使い方: python planet.py 積分方法 時間間隔(日) 繰り返し回数 積分方法: Euler: 先の方法と同じ Verlet: より精度が高い
python planet.py Euler 0.2 5000
python planet.py Verlet 0.2 5000

## Slide 32
惑星シミュレータ
Planet_db.csvに、各惑星の公転半径、質量、公転速度が記入されている。
木星(Jupiter)の質量(Mass)を100倍にしてみる (太陽の質量の約1/10)
Jupiter,1.43E+08,0,1.90E+27,1.33,0,7.78E+11,1.31E+04
を
Jupiter,1.43E+08,0,1.90E+29,1.33,0,7.78E+11,1.31E+04
に修正
python planet.py Verlet 0.2 5000

## Slide 33
惑星シミュレータ
Planet_db.csvに、各惑星の公転半径、質量、公転速度が記入されている。
木星(Jupiter)の質量(Mass)を1000倍にしてみる (太陽の質量と同程度)
Jupiter,1.43E+08,0,1.90E+27,1.33,0,7.78E+11,1.31E+04
を
Jupiter,1.43E+08,0,1.90E+30,1.33,0,7.78E+11,1.31E+04
に修正
python planet.py Verlet 0.2 10000
接近した他の惑星により
加速されてふっ飛ぶ
＝＞ スイングバイ
https://ja.wikipedia.org/wiki/スイングバイ
天体の運動と重力を利用し、宇宙機の運動ベクトルを
変更する技術
内惑星や外惑星、さらには太陽系外へといった、 地球軌道外の目的軌道へ宇宙探査機などを送り出すために よく使われる。

## Slide 34
はやぶさのスイングバイ軌道
https://www.jaxa.jp/press/2004/05/20040526_sac_hayabusa_j.html

## Slide 35
邪馬台国の卑弥呼
https://ja.wikipedia.org/wiki/卑弥呼
日本列島における皆既日食
・ ２４７年３月２４日日没 ・ ２４８年９月５日日出
卑弥呼の死
247年に邪馬台国からの使いが狗奴国との紛争を報告したことに発する一連の記述がある。卑弥呼の死が247年か248年か（あるいはさらに後か）については説が分かれている。また247年の記述は、240年に梯儁（ていしゅん）が来てから以降の倭の出来事を伝えたものとすれば、卑弥呼の死も240年から246年ごろに起きた可能性が高い。
天文学者の斎藤国治は、248年9月5日朝（日本時間。世界時では9月4日）に北部九州で皆既日食が起こったことを求め、これが卑弥呼の死に関係すると唱えた。
さらに、橘高章と安本美典は、247年3月24日夕方にも北部九州で皆既日食が起こったことを指摘し、247年の日食が原因で魔力が衰えた卑弥呼が殺され、248年の日食が原因で男王に代わり壹与が即位したと唱えた。
これらの説は、邪馬台国北九州説や卑弥呼・天照大神説と密接に結びついている。
しかし現在の正確な計算によると皆既日食は日本付近において、247年の日食が朝鮮半島南岸から対馬付近まで、248年の日食が隠岐付近より能登半島から福島へ抜ける地域で観測されたと考えられ、いずれの日食も邪馬台国の主要な比定地である九州本島や畿内の全域で（欠ける率は大きいが）部分日食であり、部分日食は必ずしも希な現象ではないことから、日食と卑弥呼の死の関連性は疑問視されている。

## Slide 36: 原子の運動を計算する: 原子間ポテンシャル
静電ポテンシャル
反発力
参考： 惑星シミュレータの場合は重力だけ
原子（イオン）の場合: 分子動力学法

## Slide 37: セメント鉱物 C12A7に電子をドープする
C12A7: 12CaO·7Al2O3 アルミナセメントの原料 電気絶縁体 何の特別な機能は無い
正に帯電した籠構造 (~0.4 nm) 自由酸化物イオン(O2-)
自由O2-イオンを置き換える
新しい機能 C12A7:O- C12A7:H- C12A7:e-
O-, H-, e-, etc.
Notes: 37

## Slide 38: セメント鉱物 C12A7に電子をドープする
有機ELの電極
アンモニア合成触媒
電子銃
Notes: 38

## Slide 39: 物質の中の原子の運動: 分子動力学法
12CaO・7Al2O3, 300K – 1400K
wmv9

## Slide 40
内容
１．IT技術と新材料
２．コンピュータと材料： 計算材料科学
・ ENIAC: 砲弾軌道の計算のために開発された最初のコンピュータ ・ 放物運動、惑星シミュレーション、物質中の原子の運動
・ その他ソフトウェアの紹介： 分子、結晶の構造、物性の計算
３．半導体中の電子
・ 公平な社会では金持ちが誕生する
・ 半導体は金持ち電子が動かしている
・ なぜアモルファス酸化物半導体でないと有機EL TVが動かせないのか
４．材料と色と電気特性
・ 太陽の温度と非接触体温計
・ 半導体の色: なぜ透明半導体は難しいのか
５．実用化された東工大発の 「アモルファス酸化物半導体 IGZO」
・ 薄型ディスプレイの動作原理
・ 「ガラス半導体」が「有機EL TV」を実現した
６．これからの材料設計： 機械学習
・ 新型コロナの患者数から感染率を逆推定する ・ 欲しい材料の物性から構造を設計する

## Slide 41: 固体中の電子(横から見た図)
横方向
上方向（エネルギー）
横方向
がけの途中にあるパチンコ玉は
すぐに落ちる
ただし、下の箱に隙間が無いと落ちることはできない
上方向（電子のエネルギー）
平坦なところにいられるパチンコ玉の数は
限りがある 下の箱に隙間があったら、すぐに落ちる

## Slide 42: 金属の中の電子
横方向
上方向（エネルギー）
横方向
がけの途中にあるパチンコ玉は
すぐに落ちる
ただし、下の箱に隙間が無いと落ちることはできない
隙間がないと動けない
隙間があるとよく動く
＝＞電気を流す “金属”

## Slide 43: 電気絶縁体の中の電子
横方向
上方向（エネルギー）
横方向
がけの途中にあるパチンコ玉は
すぐに落ちる
ただし、下の箱に隙間が無いと落ちることはできない
隙間がない
電子がない

## Slide 44: 半導体の中の電子
横方向
上方向（エネルギー）
横方向
がけの途中にあるパチンコ玉は
すぐに落ちる
ただし、下の箱に隙間が無いと落ちることはできない
温まってエネルギーを 得た電子は 動けるようになる

## Slide 45: どれくらいの数の電子が動けるのか？
物質の中で、 e 以上のエネルギーを持つ電子の割合は いくらか？

## Slide 46: 「100人を部屋に集めてお金をランダムな相手に 渡し続ける」とだんだんと貧富の差が生まれる
100ドルを持った100人を1つの部屋に集めて、それぞれ無作為に選ばれた人に1ドルを渡したらどうなるか。
＝＞ お金を渡す機会が増えれば増えるほど偏り、つまりは貧富の差が生まれる。
2017/9/11 Gigazine http://gigazine.net/news/20170711-random-people-give-money-to-random-other-people/
５１回
１２３３回
４９４４回
$45を持った45人でスタートした例:

## Slide 47: 「100人を部屋に集めてお金をランダムな相手に 渡し続ける」とだんだんと貧富の差が生まれる
Pythonプログラム: randomtrade.py
http://conf.msl.titech.ac.jp/Lecture/StatisticsC/index.html
pythonのインストール (英語): http://conf.msl.titech.ac.jp/Lecture/python/InstallPython/InstallPython.html 使い方: 引数無しで python randomtrade.py を実行すると、Usageを表示
python randomtrade.py npersons value(average) vtrade n(maxiteration) n(plotinterval) n(distribution func) 使用例: python randomtrade.py 200 50 1 10000 100 21 200人が、最初に50ドルずつもっていて、1ドルずつ交換を10000回行う。 100サイクルごとにグラフを更新。 分布関数の横軸は、value(average)の10倍の範囲を21分割する。
実行例: python randomtrade.py 2000 50 1 100000 100 21
上段: それぞれの保有金額
中段: 保有金額順に並べ替えた結果 下段: 青線 金額に関する分布関数。
赤線 総数がnpersons、 平均所有額 m が value(average)になる
指数関数分布曲線 f(m) = Aexp(-bm) b = 1 / <m> A = Nb
右図は、4400回の交換サイクル終了時の結果
Frequency / dollar

## Slide 48: 物質中の原子、電子も同じ
大学の「統計力学」で習います： 温度 T は エネルギー平均 <e> と等価： <e> = kBT
「温度 T において、エネルギー e を持つ電子はどれくらいの割合いるのだろうか？」
「N 個の電子が全エネルギー Etot を分け合います。 電子が衝突するたびに小さなエネルギー Δe を交換していくと、 最後にはどのようなエネルギー分布になるでしょうか？」
「N 人が全財産 Mtot を分け合います。 それぞれが出会うたびに小さな金額 Δm を交換していくと、 最後にはどのような財産分布になるでしょうか？」
Chart: 
| 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 7.0000000000000007E-2 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14000000000000001 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28000000000000003 | 0.28999999999999998 | 0.3
f | 1 | 0.68071 | 0.46337 | 0.31542 | 0.21471 | 0.14616 | 0.099491 | 0.067724 | 0.046101 | 0.031381 | 0.021362 | 0.014541 | 0.0098984 | 0.0067379 | 0.0045866 | 0.0031222 | 0.0021253 | 0.0014467 | 0.0009848 | 0.00067036 | 0.00045632 | 0.00031063 | 0.00021145 | 0.00014393 | 9.7978e-05 | 6.6695e-05 | 4.54e-05 | 3.0904e-05 | 2.1037e-05 | 1.432e-05 | 9.7479e-06
エネルギー E を持つ比率
エネルギー E (電子ボルト)
シリコンで重要な
電子の割合

## Slide 49: なぜ半導体がいろいろな機能を持つのか
バンドギャップ Eg / eV
電子密度 Ne / (cm-3)
100oC
27oC
Si
Ge
酸化物
1015
1
105
1010
10-5
10-6 cm-3
1 m3に1個
1010 cm-3
1013 cm-3
Siの原子密度 51022 cm-3
金属の電子密度 5 ~ 301022 cm-3

## Slide 50: なぜ半導体がすごいのか
・バンドギャップが 0.1電子ボルト 増えると、電子の数は1/10になる
バンドギャップ 電子の数
金属： ０ 1023
半導体
シリコン： １．１ 1010
1/10000 の薬を入れると 電子の数が １億倍になる

## Slide 51: 電界効果型トランジスタ(FET)の基本動作
トランジスタの基本機能 1. 増幅機能 ゲート電圧に電流が比例する領域を利用 2. スイッチ機能 ゲート電圧による大きな電流の変調を利用
Vgs
Ids
リーク電流: 消費電力
Off状態
動作点: 駆動電圧
On電流: 動作速度
On状態
絶縁層
ドレインVds
ｹﾞｰﾄ Vgs
ソース
キャリア
Ids
DRAMの構造
ワード線(書込)
データ(ビット)線 (書込, 破壊読出し)
C (メモリーノード)
Tr (スイッチング)
半導体

## Slide 52
内容
１．IT技術と新材料
２．コンピュータと材料： 計算材料科学
・ ENIAC: 砲弾軌道の計算のために開発された最初のコンピュータ ・ 放物運動、惑星シミュレーション、物質中の原子の運動
・ その他ソフトウェアの紹介： 分子、結晶の構造、物性の計算
３．半導体中の電子
・ 公平な社会では金持ちが誕生する
・ 半導体は金持ち電子が動かしている
・ なぜアモルファス酸化物半導体でないと有機EL TVが動かせないのか
４．材料と色と電気特性
・ 太陽の温度と非接触体温計
・ 半導体の色: なぜ透明半導体は難しいのか
５．実用化された東工大発の 「アモルファス酸化物半導体 IGZO」
・ 薄型ディスプレイの動作原理
・ 「ガラス半導体」が「有機EL TV」を実現した
６．これからの材料設計： 機械学習
・ 新型コロナの患者数から感染率を逆推定する ・ 欲しい材料の物性から構造を設計する

## Slide 53: 熱で発光する物体のスペクトル
波長を持つ光がもつエネルギーの割合
Planckの法則
例外： 発光ダイオード (LED) などは
発光原理が異なるので、プランクの法則に従わない

## Slide 54: 太陽光スペクトル: プランクの法則でよく説明できる
H2O
H2O
CO2
H2O
O2
O3
O2
H2O
H2O
H2O
H2O
O3
6000Kのプランクの法則
全天(大気圏外)太陽光スペクトル(AM1.5)
直達(地表)太陽光スペクトル(AM1.5)
直達日射： 太陽から地表に直接入射する成分 散乱日射： 散乱されて地表に入射する成分 全天日射： 地表が受ける全ての日射
200
400
600
800
1000

## Slide 55: プランクの法則と放射温度計
200
400
600
800
1000
Planckの法則
=> λmT = hc / (4.97 kB): ピーク波長から T がわかる
λmと温度T:
radiation_thermometer.py
37.0o

## Slide 56
内容
１．IT技術と新材料
２．コンピュータと材料： 計算材料科学
・ ENIAC: 砲弾軌道の計算のために開発された最初のコンピュータ ・ 放物運動、惑星シミュレーション、物質中の原子の運動
・ その他ソフトウェアの紹介： 分子、結晶の構造、物性の計算
３．半導体中の電子
・ 公平な社会では金持ちが誕生する
・ 半導体は金持ち電子が動かしている
・ なぜアモルファス酸化物半導体でないと有機EL TVが動かせないのか
４．材料と色と電気特性
・ 太陽の温度と非接触体温計
・ 半導体の色: なぜ透明半導体は難しいのか
５．実用化された東工大発の 「アモルファス酸化物半導体 IGZO」
・ 薄型ディスプレイの動作原理
・ 「ガラス半導体」が「有機EL TV」を実現した
６．これからの材料設計： 機械学習
・ 新型コロナの患者数から感染率を逆推定する ・ 欲しい材料の物性から構造を設計する

## Slide 57: 発光しない物質の色は何で決まっているか？
透過と反射色
太陽光（白色光）
反射光（青色）
透過光（赤＋緑＝黄色）

## Slide 58: 金属、半導体、絶縁体・・・
金属： 光沢がある、電気がよく流れる、たたくと延びる
銅
金
アルミニウム
200
400
600
800
300
500
700
光の波長 (nm)
絶縁体： 電気が流れない
硫黄
ガラス (SiO2)
アルミナ
サファイア
ルビー (Al2O3)
酸化銅(I)
Cu2O
酸化銅(II)
CuO
半導体は？？？
紫外光
可視光
赤外光

## Slide 59: 半導体の色はバンドギャップの大きさで決まる
隙間がない
価電子帯
電子がない
伝導帯
バンドギャップ

## Slide 60: 透明とはどういうことか？
透明: バンドギャップが 3電子ボルト以上
波長 (nm)
エネルギー(電子ボルト)
可視光(380~820nm)
可視光(1.5~3.4eV)
透明(紫外)
赤外
バンドギャップ 電子の数
シリコン： １．１ 1010
不透明だから半導体になる
ZnO： ３．４ 10-6
酸化物なんて
半導体になるはずがない！！

## Slide 61: 透明導電性酸化物 (TCO) が使われている機器
産総研, メガソーラータウン
三菱重工 a-Si:H
Sharp
平面テレビ(LCD, 有機EL)
タッチパネル
薄膜太陽電池
東急電鉄 すずかけ台駅

## Slide 62
内容
１．IT技術と新材料
２．コンピュータと材料： 計算材料科学
・ ENIAC: 砲弾軌道の計算のために開発された最初のコンピュータ ・ 放物運動、惑星シミュレーション、物質中の原子の運動
・ その他ソフトウェアの紹介： 分子、結晶の構造、物性の計算
３．半導体中の電子
・ 公平な社会では金持ちが誕生する
・ 半導体は金持ち電子が動かしている
・ なぜアモルファス酸化物半導体でないと有機EL TVが動かせないのか
４．材料と色と電気特性
・ 太陽の温度と非接触体温計
・ 半導体の色: なぜ透明半導体は難しいのか
５．実用化された東工大発の 「アモルファス酸化物半導体 IGZO」
・ 薄型ディスプレイの動作原理
・ 「ガラス半導体」が「有機EL TV」を実現した
６．これからの材料設計： 機械学習
・ 新型コロナの患者数から感染率を逆推定する ・ 欲しい材料の物性から構造を設計する

## Slide 63: グランド・ジャット島の日曜日の午後
1884~1886年
スーラ (1859~1891) 点描法

## Slide 64
光の科学の始祖： アイザック・ニュートン 「光学」 1704年刊 ニュートン力学 アイザック・ニュートン 「自然哲学の数学的諸原理（プリンキピア）」 1687年刊 微積分 アイザック・ニュートン 「流率および無限級数の方法」 1666年
ゴッドフリート・ライプニッツ
微分法 「極大と極小に関する新しい方法」 1684年
積分法 「深遠な幾何学」 1686年

## Slide 65: 液晶TVを拡大すると・・・
トランジスタ
トランジスタ
白色
青色
緑色

## Slide 66: 液晶TVの構造
バックライト
電源
偏光板
カラー フィルター
スイッチR （トランジスタ)
⑦
透明導電体 In2O3:Sn (ITO)
偏光板
液晶
シャープ http://www.sharp.co.jp/corporate/rd/28/28-3-2a.html
RGB (赤・緑・青) ピクセル
トランジスタ 電気でオン・オフを 切り替えるスイッチ
スマホ ： 0.05mm
50型4K TV: 0.25mm
２００～８００万個
Notes: 66

## Slide 67: コンピュータは単結晶シリコンで作る
インテル Core i7 http://www.pcgameshardware.de/aid,638219/Faszination-CPU-Wallpaper-Die-Shots-und-Wafer-von-Intel-CPUs-Update-Sandy-Bridge/Wallpaper/Download/ bildergalerie/?iid=1435859
直径４５cm
15

## Slide 68: 薄型TVは 2 m 以上のガラスに作る
アルバック
日鉱金属
第8世代 (2.12.40 m2)
24

## Slide 69: 薄型TV用ガラスサイズはどんどん大きくなる
G10 2.883.13
G8.5 2.202.50
G8 2.162.46
G7 1.872.2
G6 1.501.85
G5 1.101.30
G4 0.730.92
G1 0.300.40
G11 3.003.32 m2
G7.5 1.952.25
G3.5 0.680.88
G3 0.550.65
G2 0.370.47

## Slide 70: なぜ大型ガラス基板を使う？
第3世代: 550650
12.1型6面取り
第5世代: 1000  1200 40型2面取り
第6世代: 1500  1800
40型3面取り
テレビに使用開始したころ
第7世代: 1870  2200
40型6面取り
第10世代 ガラス基板 2.88 m  3.13 m
72型
156 cm  96 cm
24

## Slide 71: 結晶とアモルファス: InGaZnO4
結晶
アモルファス
O
In
Zn,Ga
Notes: 71
71

## Slide 72: ディスプレイには結晶ではなく アモルファス (非結晶) 半導体が必要
結晶 ・高性能 ・単結晶は大きくできない・高価 ・多結晶は低性能、不透明
アモルファス (非結晶) ・均一性が高い ・ガラス基板が使える ・大面積で作れる ・性能は低い？？？

## Slide 73: アモルファス (非結晶) 材料は特性が悪い？
アモルファスシリコン (a-Si) ・欠陥が多い ・性能 (“移動度”) が低い 単結晶Si の 1/1000 以下
誤解： すべてのアモルファスは特性が悪い

## Slide 74: 液晶TVが大型化するとシリコンは使えない
100
80
90
ディスプレイサイズ (インチ)
120
動作速度 (Hz)
MoAlMo
MoAlMo
a-Si
Glass
現在の a-Si トランジスタ
60
70
動作限界
60
70
100
80
90
60
120
移動度 = 1
Cu
Cu
GIZO
Glass
高性能トランジスタ
ディスプレイサイズ (インチ)
動作速度 (Hz)
移動度 = 3
移動度 = 0.5
出典: Jang Yeon Kwon (SAIT), IDW 2007
25

## Slide 75: 有機ELの駆動方法
電極
有機 半導体
電極
ガラス
トランジスタ
酸素ゲッター
保護層
トランジスタ
平坦化層
不活性ガス
電極
電極
有機半導体
トランジスタ回路
ガラス
Notes: 75
9
11
9

## Slide 76: アモルファス (非結晶) 材料は特性が悪い？
アモルファスシリコン (a-Si) ・欠陥が多い ・性能 (“移動度”) が低い 単結晶Si の 1/1000 以下
誤解： すべてのアモルファスは特性が悪い
酸化物： アモルファスでも 高性能の材料は見つかる！

## Slide 77: 透明･フレキシブル･高性能酸化物トランジスタ
ドレイン電流 IDS (mA)
ドレイン電流 IDS (A)
ゲート電圧VGS (V)
ドレイン電圧VDS (V)
移動度 8.3 cm2/Vs
曲げた後
移動度 7 cm2/Vs
曲げる前
ドレイン電流 IDS (mA)
ドレイン電圧VDS (V)
ゲート電圧VGS (V)
ドレイン電流 IDS (A)
PLD, L / W = 50 mm / 200 mm
R=30mm

## Slide 78: 酸化物トランジスタは100倍の電流を流せる
VGS (V)
VDS (V)
VGS=0–15V
IDS (A)
10-14
10-12
10-10
10-8
10-6
10-4
VDS (V)
IDS (A)
VGS=2–20V
VDS=10V
VGS (V)
IDS (A)
IDS (A)
VDS=2,4,6,8,10V
a-IGZO: Top-contact, bottom gate 40nm-thick a-IGZO / 150nm-thick SiO2 / c-Si, W/L = 300/50 (m) a-Si:H : Inverted staggered 200nm-thick a-Si:H / 200nm-thick SiNx, W/L = 28/6 (m)
Kamiya et al., Sci. Technol. Adv. Mater. (2010) in print
a-IGZO
a-Si:H

## Slide 79: シャープ AQUOS Phone Zeta SH-02E
IGZO
InGaZnO4
2000 材料発見
2004 トランジスタ 動作

## Slide 80
AQUOS PHONE ZETA SH-06E 4.8”, 1,0801,920 LCD 460ppi (Sharp, 2013/5)
iPad mini (レティナ) 324ppi
7.9”, 2,0481,536 (Sharp, 2013/11)
55”曲がった有機EL TV 1,9201,080 (LG, 2013/11)
iMac 27” Retina model
27” 液晶, 5,1202,880 (LG, 2014/10)
アップル iPad Pro
12.9型, 2,7322,048 (シャープ, LG, サムスン, 2015/11)
マイクロソフト Surface Pro 4
12.3”, 2,7361,824
(サムスン, 2015/10)
市販されているIGZO製品

## Slide 81: IGZOを使った有機EL TV (LG)
壁掛け有機EL TV
65” 4K, 壁から3.9mm
(LG, 2017/4, in Japan)
巻取り型有機EL TV
65” 4K (LG, 2018/1, CES2018)
有機EL TV
88” 8K (LG, 2018/1, CES2018)

## Slide 82
仁川空港
55型有機EL(1014), 813 m2
超大型有機ELディスプレイ
大日本印刷 五反田ビル ショールーム
55型有機EL(64), 54.2 m2
9 m 有機ELトンネル
15 m パノラマ有機EL
LG 3Dワールド
波型有機EL天井 24 m
Nソウルタワープラザ (南山、ソウル)

## Slide 83
大型有機EL TVを動かせるのは酸化物だけ
基板
TFT
有機EL
TFT
タンデム型
白色
有機EL
RGBカラーフィルター
小型 (5 ~ 10”) サムスン, LG
大型 (55 ~ 77”) LG
基板
白色
LTPS TFT : 大面積化困難 (G6)
RGB OLED: 作製 難しい
効率、輝度 : 良
色域 : 良
IGZO TFT : 大面積化OK (G8 1,2002,200mm2)
WOLED : 作製容易 (G8を2分割)
効率、輝度 : 悪
色域 : 良
RGB三色塗り分け方式
低温多結晶Si TFT
タンデム白色OLED
W+RGBカラーフィルター IGZO TFT
GALAXY Note Edge
Nexus 6
LG G Watch R
55” 有機EL TV

## Slide 84
まとめにかえて
１．IT技術と新材料
２．コンピュータと材料： 計算材料科学
・ ENIAC: 砲弾軌道の計算のために開発された最初のコンピュータ ・ 放物運動、惑星シミュレーション、物質中の原子の運動
・ その他ソフトウェアの紹介： 分子、結晶の構造、物性の計算
３．半導体中の電子
・ 公平な社会では金持ちが誕生する
・ 半導体は金持ち電子が動かしている
・ なぜアモルファス酸化物半導体でないと有機EL TVが動かせないのか
４．材料と色と電気特性
・ 太陽の温度と非接触体温計
・ 半導体の色: なぜ透明半導体は難しいのか
５．実用化された東工大発の 「アモルファス酸化物半導体 IGZO」
・ 薄型ディスプレイの動作原理
・ 「ガラス半導体」が「有機EL TV」を実現した
６．これからの材料設計： 機械学習
・ 新型コロナの患者数から感染率を逆推定する ・ 欲しい材料の物性から構造を設計する

## Slide 85
内容
１．IT技術と新材料
２．コンピュータと材料： 計算材料科学
・ ENIAC: 砲弾軌道の計算のために開発された最初のコンピュータ ・ 放物運動、惑星シミュレーション、物質中の原子の運動
・ その他ソフトウェアの紹介： 分子、結晶の構造、物性の計算
３．半導体中の電子
・ 公平な社会では金持ちが誕生する
・ 半導体は金持ち電子が動かしている
・ なぜアモルファス酸化物半導体でないと有機EL TVが動かせないのか
４．材料と色と電気特性
・ 太陽の温度と非接触体温計
・ 半導体の色: なぜ透明半導体は難しいのか
５．実用化された東工大発の 「アモルファス酸化物半導体 IGZO」
・ 薄型ディスプレイの動作原理
・ 「ガラス半導体」が「有機EL TV」を実現した
６．これからの材料設計： 機械学習
・ 新型コロナの患者数から感染率を逆推定する ・ 欲しい材料の物性から構造を設計する

## Slide 86
COVID-19による罹病判定
前提：
COVID-19に感染している割合： 0.002
2020/5/16 YAHOO!ニュース歪んだ日本のPCR検査信仰、死者・感染者が少ないのには理由があるhttps://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200516-00072596-gendaibiz-soci&p=3 感度 : 病気にかかっている人が 検診を受けると、80% (最大) の確率で陽性と判定される。
特異度: 病気にかかっていない人が検診を受けると、90% の確率で陰性と判定される。
10000人の集団を考える
・ 感染者数 20人: 入院する必要のある人数
・ 非感染者数 9980人
（１） 10000人が無差別に検診をうける場合
・ 感染者で 陽性と判定される 20 * 0.8 = 16人： 正常判定で入院させられる人数
・ 非感染者で陰性と判定される 9980 * 0.9 = 9882人： 正、陰性判定
・ 感染者で 陰性と偽判定される 20 – 16 = 4人： 誤、野放しになっている感染者数
・ 非感染者で陽性と判定される 9980 – 9882 = 98人： 誤、無駄に使われている病床
結果: 陽性と判定された人のうち、正しく判定された人はたったの14%
20人しか入院の必要がないのに、98床のベッドが無駄遣いされる
感染しているのに野放しにされる人は4人

## Slide 87
COVID-19による罹病判定
前提： 診断判定精度が極端に良くなった場合でも・・・
COVID-19に感染している割合： 0.002
病気にかかっている人が 検診を受けると、1 – 0.002の確率で陽性と判定される。
病気にかかっていない人が検診を受けると、 1 – 0.002の確率で陰性と判定される。
10000人の集団を考える
・ 感染者数 20人: 入院する必要のある人数
・ 非感染者数 9980人
（１’） 10000人が無差別に検診をうける場合
・ 感染者で 陽性と判定される 20 * 0.998 = 20人： 正常判定で入院させられる人数
・ 非感染者で陰性と判定される 9980 * 0.998 = 9960人： 正、陰性判定
・ 感染者で 陰性と偽判定される 20 – 20 = 0人： 誤、野放しになっている感染者数
・ 非感染者で陽性と判定される 9980 – 9960 = 20人： 誤、無駄に使われている病床
結果: 陽性と判定された人のうち、正しく判定された人はやっと50%
検診の精度を0.998まで上げても、半数のベッドが無駄遣いされる
感染しているのに野放しにされる人はいない

## Slide 88
COVID-19による罹病判定
（１） 10000人が無差別に検診をうける場合
・ 感染者で 陽性と判定される 20 * 0.8 = 16人： 正、正常判定で入院させられる人数
・ 非感染者で陰性と判定される 9980 * 0.9 = 8982人： 正、陰性判定
・ 感染者で 陰性と偽判定される 20 – 16 = 4人： 誤、野放しになっている感染者数
・ 非感染者で陽性と判定される 9980 – 8982 = 998人： 誤、無駄に使われている病床
結果: 陽性と判定された人のうち、正しく判定された人はたったの1.6%
20人しか入院の必要がないのに、998床のベッドが無駄遣いされる
感染しているのに野放しにされる人は4人
（２） 他の症状や診断 （事前診断） で、感染可能性が高い人を100人選択して検診をする場合
前提： 事前診断で選択した集団のうち、感染者の割合 10%
・ 選択した集団のうち感染者 10人
・ 選択した集団にとらえられなかった感染者 10人 野放しになっている感染者数
選択した集団のうち：
・ 感染者で 陽性と判定される 10 * 0.8 = 8人： 正、正常判定で入院させられる人数
・ 非感染者で陰性と判定される 90 * 0.9 = 81人： 正、陰性判定
・ 感染者で 陰性と偽判定される 10 – 8 = 2人： 誤、野放しになっている感染者数
・ 非感染者で陽性と判定される 90 – 81 = 9人： 誤、無駄に入院している健常者数
結果: 陽性と判定された人のうち、正しく判定された人は47%に増加
無駄遣いされるベッドは9床に減る
感染しているのに野放しにされる人は12人に増える

## Slide 89
確率に関するベイズの定理
ベイズの定理：
事後確率
事前確率

## Slide 90
ベイズの定理の応用: COVID-19による罹病判定
豊田秀樹著、基礎からのベイズ統計学、朝倉書店(2015)
https://qiita.com/oki_mebarun/items/ee345ba45c7d3752b54c
2020/3/14 イタリア 感染者数 145,637人、死者 5,436人、人口 6000万人
COVID-19 (A) に感染する割合： 0.0024 (事前確率 p(A))
病気Aにかかっている人が 検診Bを受けると、8割の確率で陽性になる。
病気Aにかかっていない人が検診Bを受けると、9割の確率で陰性になる。
検診Bによって陽性と判定された場合、その受信者が病気Aにかかっている確率 (事後確率) を求めよ。
条件付確率： 病気にかかっている人の判定確率
正常診断: , 正常に判定する確率は８割以上だが・・・
誤診 : ,
事後確率
事前確率: (1)
=> 陽性と判断されても、98%は病気ではない

## Slide 91
ベイズの定理の応用: COVID-19による罹病判定
Quiitaベイズの定理で理解する新型コロナウイルスへのPCR検査の検査対象を絞る意義
https://qiita.com/oki_mebarun/items/ee345ba45c7d3752b54c
感 度： 特異度：SP
適合率：PC 正解率：AC
偽陽性率:
偽陰性率:
前提条件
再現率（＝感度）RCは0.7
特異度SPは0.95
事前確率p(病気)およびp(病気でない)をパラメータとする。
covid19.py
検査陽性の適合率PC(T): 事前確率P(罹患=T)が低いとかなり悪化し、 P(罹患=T)=0.1のとき、検査陽性でも罹患している確率は60%程度。
検査陽性の適合率PC(F): 事前確率P(罹患=T)が高いとかなり悪化し、 P(罹患=T)=0.9のとき、検査陰性でも罹患していない確率は25%程度。
正解率(AC)は、特異度と感度を線形補間する形状であり、両方とも値が高いに越したことはない。

## Slide 92
ベイズの定理の応用: COVID-19による罹病判定
Quiitaベイズの定理で理解する新型コロナウイルスへのPCR検査の検査対象を絞る意義
https://qiita.com/oki_mebarun/items/ee345ba45c7d3752b54c
※以下は造語
嘘陽性率：検査陽性でも罹患していない確率。 p(病気でない|陽性)
嘘陰性率：検査陰性でも罹患している確率。 p(病気|陰性)
偽陽性率: 、偽陰性率:
前提条件
再現率（＝感度）RCは0.7
特異度SPは0.95
covid19.py
嘘陽性率は検査陽性の適合率PC(T)と、嘘陰性率は検査陰性の適合率PC(F)と逆の関係。
嘘陽性率: 事前確率P(罹患=T)が低いとかなり悪化し、 P(罹患=T)=0.1のとき、検査陽性でも罹患していない確率は40%程度である。
嘘陰性率: 事前確率P(罹患=T)が高いとかなり悪化し、 P(罹患=T)=0.9のとき、検査陰性でも罹患している確率は75%程度である。

## Slide 93
ベイズの定理を材料探索に利用する
ベイズの定理：
事後確率
事前確率
尤度
このように読み替える
・ 構造から物性を予測するのは比較的簡単
・ 知りたいのは、「欲しい物性を持ちそうな構造の確率」 p(構造|物性) が大きくなる構造。
＝＞ ベイズの定理を利用して、 p(構造|物性) が大きくなる構造を探す

## Slide 94
内容
１．IT技術と新材料
２．コンピュータと材料： 計算材料科学
・ ENIAC: 砲弾軌道の計算のために開発された最初のコンピュータ ・ 放物運動、惑星シミュレーション、物質中の原子の運動
・ その他ソフトウェアの紹介： 分子、結晶の構造、物性の計算
３．半導体中の電子
・ 公平な社会では金持ちが誕生する
・ 半導体は金持ち電子が動かしている
・ なぜアモルファス酸化物半導体でないと有機EL TVが動かせないのか
４．材料と色と電気特性
・ 太陽の温度と非接触体温計
・ 半導体の色: なぜ透明半導体は難しいのか
５．実用化された東工大発の 「アモルファス酸化物半導体 IGZO」
・ 薄型ディスプレイの動作原理
・ 「ガラス半導体」が「有機EL TV」を実現した
６．これからの材料設計： 機械学習
・ 新型コロナの患者数から感染率を逆推定する ・ 欲しい材料の物性から構造を設計する

## Slide 95: 電子の運動と、分子・結晶の構造
ニュートンの運動方程式では解けない
古典力学
大学で習います：
電子の運動は「量子力学」で解く
コンピュータを使って、分子や結晶の構造や
物性を計算できる:
これからの材料研究に必須です！！

## Slide 96: Winmostarの起動
https://winmostar.com/jp/

## Slide 97: 初期画面(CH分子)

## Slide 98: Hを-C6H5基で置き換える

## Slide 99: CH分子のCをOに置き換え、Hを1つ付加する

## Slide 100: 計算条件設定画面

## Slide 101: 実際に使う計算条件(PM3)

## Slide 102: H2Oの計算結果

## Slide 103: 波動関数の描画

## Slide 104: VESTA: 結晶構造を表示
https://jp-minerals.org/vesta/jp/
CIFファイルを探して読み込ませるのが簡単

## Slide 105: 量子計算: 半導体中の電子分布
Si
GaAs
Ga
As
N
Ga
GaN
伝導帯 (電子)
価電子帯 (正孔)
N
ZnO
Zn2+
O2-